## Slide 1: Ben Böckle Leonard Koch
GFS 8. Klasse 2023

## Slide 2
Unterschiede zwischen Basic Stamp und Arduino

## Slide 3: Inhaltsverzeichnis
Die Unterschiede von Basic Stamp und Arduino
Erklärung zu den wichtigsten Teilen des Autos das wir mithilfe des Arduinos selbst gebaut haben
    L293D
    HC-SR04
Testfahrt mit dem Auto

## Slide 4: Basic Stamp

## Slide 5: Arduino

## Slide 6: Basic Stamp vs Arduino
 | Basic Stamp | Arduino - Uno
Mikrocontroller | PIC16-Baureihe - 4.0 MHz | ATmega328P – 16MHz
Spannung | 5V | 5V
Programmiersprache | Basic (PBasic) | C / C++
Anzahl digitaler I/O Pins | 8 Pins | 14 Pins
Anzahl analoger Inputs | 0 | 6
PWM Pins | 0 | 6
Informationen aus dem Internet | Wenig | Sehr viele Quellen und Foren
Programmierumgebung/Software | Basic Stamp Editor | Arduino Studio

## Slide 7: Wichtige Bauteile des Autos:
HC–SR04 Das ist der Abstandssensor (Ultraschall Messung)
Für die Motorsteuerung den L293D (IC = integrierter Schaltkreis)

## Slide 8: Abstandssensor HC-SR04
Messung über Ultraschall
Start mit Trigger (Pin kurz auf high)
Sensor schickt Schall los und misst die Zeit bis das Signal zurück kommt, dann wird Echo Pin für die gemessene Dauer high geschalten
Mikrocontroller misst die Zeit, die der Echo Pin high ist
Entfernung: =

## Slide 9: Motor IC L293D
Motor darf nicht direkt an den Mikrocontroller angeschlossen werden, denn der hat zu wenig Strom, so würde der Mikrocontroller kaputt gehen
Durch den L293D kann man entweder 4 Motoren vorwärts oder 2 Motoren vorwärts und rückwärts antreiben
Geschwindigkeit eines Motors kann durch PWM eingestellt werden

## Slide 10: Geschwindigkeit über PWM
Signal hat immer die gleiche Frequenz (Summe der Zeit von an + aus)
Information steckt darin wie lange das Verhältnis von an zu aus ist
Stehen wäre immer aus (0%)
Maximale Geschwindigkeit wäre immer an(100%)

## Slide 11: Wichtigste Befehle
Digitaler Ausgang: digitalWrite(Pin, Wert) Wert : High, Low
  Motor + Lenkung / Trigger HC-SR04
Digitaler Eingang: digitalRead(Pin) Wert: High, Low
  Start Taster
PWM: analogWrite(Pin, Wert) Wert: 0…255
  Geschwindigkeit Motor
Zeitmessung: pulseIn(Pin, High) Ergebnis: Dauer des Signals
  Zeit Echo Pin

## Slide 12: Unser Programm zur Steuerung des Autos

## Slide 13: Unser Programm zur Steuerung des Autos

## Slide 14: Quellen
https://learn.parallax.com/educators/teach/pbasic-programming-basic-stamp
http://site.nwtf.de/wp-content/uploads/2013/12/Druckversion-Anleitung-Mikrocontroller-V3-2.pdf
https://store.arduino.cc/products/arduino-uno-rev3
https://www.electronicwings.com/sensors-modules/ultrasonic-module-hc-sr04
https://simple-circuit.com/arduino-dc-motor-speed-direction-control-l293d/
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0401111.htm

## Slide 15: Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!